Э К С П Е Р И М Е Н Т

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не секрет, что сегодня оборудование физических кабинетов многих российских школ устарело и износилось. В то же время появились бытовые приборы, предметы, позволяющие организовать демонстрации на приемлемом уровне. Речь идет не о компьютерах, DVD, MP-3 (с этим в школах положение налаживается), а о самом обычном домашнем оборудовании. Приведем некоторые примеры возможного применения бытовых приборов в качестве демонстрационного оборудования на уроках физики. Полагаем, что разговор на эту тему сегодня очень актуален.

Садовый фонарь на солнечных батареях (выпускается многими фирмами, доступен в торговой сети). Это — практически готовый демонстрационный прибор: надежный, компактный, экономичный, долговечный и недорогой. При различных вариантах дизайна он всегда содержит солнечную батарею, электронное устройство переключения режимов работы, светодиод и компактный аккумулятор формата «пальчикового» элемента. При снижении освещенности светодиод включается за счет энергии аккумулятора, а при достаточной освещенности отключается, и идет процесс зарядки аккумулятора.

Прибор можно использовать при изучении видов источников электрического тока (включает сразу два источника тока, демонстрация их во взаимодействии очень эффектна), при рассмотрении закона сохранения энергии (переход световой энергии в электрическую и наоборот, оценка направлений и видов потерь, КПД), при изучении источников света (сравнение параметров лампы накаливания и светодиода, перспективы использования), при рассмотрении вопросов энергосбережения (устройство автоматического включения — выключения освещения, замена ламп накаливания на более экономичные источники света), при рассказе о перспективах электроэнергетики.

Уже достаточно давно в странах, где много солнечных дней в году (в частности, во Франции, Италии), строятся дома, крыша которых содержит солнечные батареи, обеспечивающие электропитание бытового оборудования и зарядку аккумуляторов, расположенных в подвальном помещении. В темное время электропитание обеспечивают аккумуляторы. Примерно так же работает морской маяк. Садовый фонарь прекрасно иллюстрирует этот принцип.

Можно предложить технически подготовленным учащимся подготовить проект увеличения мощности коммутации переключающего устройства фонаря для включения — выключения большей нагрузки, проект использования подобного устройства для иных целей (например, ночной подсветки, индикации аварийного выхода и т.д.).

Предваряя дальнейший разговор, скажем о пользе в учебном кабинете пусть даже небольшого оборудованного аквариума. И дело не только в весьма полезном увлажнении пересушенного центральным отоплением воздуха (тем более с учетом ионизирующего действия компьютеров). Важны и экологическая, и эстетическая, и воспитательная сторона дела.

Помпа-фильтр для аквариума (есть небольшие модели, доступные и недорогие). При изучении устройства поршневого насоса (VII класс) очень полезно отметить его достоинства (простота конструкции) и недостатки (большие габариты, износ деталей в результате трения, уязвимость клапанов, невысокая производительность, вибрация, нагрузки и шум при увеличении скорости возвратно-поступательного движения и т.д.). Нужно показать конструкцию центробежного насоса, лишенного многих перечисленных недостатков. Это можно сделать, демонстрируя насос от помпы-фильтра (верхняя часть прибора).

Устанавливаем прибор в сосуде с водой на присоске (принцип ее действия — тоже тема для обсуждения, такой принцип используют и некоторые обитатели аквариума) так, чтобы заборная часть была в воде, а трубка выдачи — сверху. Демонстрируем его работу. Можно предложить ребятам выполнить проект настольного фонтана на основе такого насоса. При соответствующем оформлении такая модель выглядит очень привлекательно.

Кстати, в процессе подобной работы ученики предложили проект безнапорного фонтана (вода стекает по камням обратно в водоем) с использованием микропроцессора от аквариума. Воздуховодная трубка от микрокомпрессора снизу вставляется в трубку большего диаметра, нижний конец которой погружается в воду. Пузырьки воздуха от компрессора поднимают воду, и она вытекает через верхний конец трубки, поднятой на некоторую высоту над поверхностью воды. Обсуждение вопроса о целесообразности такого способа практического подъема воды всегда сопровождается критической позицией учащихся, но в любом случае интересно им, развивает техническое мышление, аналитические способности.

Сообщаем школьникам, что на таком же (вибрационном) принципе, как и аквариумный компрессор, работают погружные насосы небольшой мощности. Ребята охотно анализируют их достоинства и недостатки, границы применимости, называют уязвимые детали (например, предлагают залить электромагнит резиной, эпоксидной смолой и т.п.).

Микропроцессор со снятой крышкой позволяет демонстрировать колебательное движение. Ребята называют колеблющиеся детали (сложнее всего с невидимыми под мембраной клапанами, корпусом прибора, стенками трубки), легко отвечают на вопрос о том, как можно изменить частоту вибрации (напряжение питания, масса ярма, глубина погружения распылителя, диаметр просвета трубки), анализируют сильные (простота, надежность) и слабые стороны конструкции (вибрация со звуковой частотой или близкой к ней, небольшая производительность, возможность затопления при низком расположении после выключения, когда прибор остынет).

Можно показать работу микропроцессора также при изучении свойств магнитов (взаимодействие постоянного керамического магнита и переменного электромагнита). Уместно использование микропроцессора и при изучении звуковых колебаний. На поверхности демонстрационного стола компрессор, как правило, издает довольно громкий звук (особенно если снять резинки с основания). Частоту звука можно менять. При этом естественен разговор о способах устранения вредных проявлений вибрации. Демонстрируем уменьшение шума при использовании поролоновой подкладки, при плотной установке компрессора на массивную гирю (говорим об установке станков на фундаменты). Кстати, обращаем внимание учащихся на то, что вреден не только шум звуковых частот. Экологический негатив несут даже безвредные по всеобщему убеждению ветросиловые установки: они излучают инфразвуки, отпугивающую чувствительную к ним фауну.

Нагреватель от аквариума. Поскольку автоматический прибор достаточно дорог, можно использовать простой нагреватель со спиралью на слюде. Очень хорошо смотрится опыт с тепловой конвекцией в жидкости.

Берут два сосуда (лучше всего высокие мензурки). В них наливают воду, предварительно опустив на дно каждого сосуда краску. Затем в один из сосудов погружают нагреватель. При нагревании воды в этом сосуде заметно движение конвекционных потоков. В другом сосуде краска остается на дне. (Заметим, что нагреватель должен быть погружен до верхней отметки на его корпусе.)

Можно провести фронтальный опыт и на его основе решить такую задачу: «Зная мощность нагревателя и время его работы, найдите работу тока, а также энергию, полученную водой (массу рассчитывают или сообщают), измеряя температуру вначале и после нагревания. Сделайте вывод о количестве потерь и их видах, оцените КПД».

Нагреватель-автомат может иллюстрировать работу автоматики электрических водогрейных систем, в частности при рассмотрении вопросов энергосбережения.

А в заключение — два красочных эксперимента, в которых тоже используется аквариум или любой другой сосуд, наполненный водой.

1.	При изучении плавания хорошо смотрится опыт с использованием разноцветных пластмассовых рыбок, у которых средняя плотность примерно равна плотности воды. (Такие рыбки нетрудно купить, они недороги.) Сначала рыбку погружаем в соленую воду, где она плавает, а затем пинцетом переносим в пресную, где рыбка медленно тонет. (Можно, конечно, обойтись и картофелиной или яйцом, но эффект не тот.) Предлагаем ребятам объяснить результат опыта.

2.	Дома учащиеся могут провести наблюдение за поведением улиток-амулярий. Улитки, конечно, не оборудование, но этот эксперимент очень полезный и эмоционально окрашенный. Предлагаем ребятам описать свое наблюдение и ответить на такой вопрос: «Почему улитки в аквариуме с водой то ползают и лежат на дне, а то плавают?» Ученики всегда находят причину: чтобы опуститься на дно, улитка выбрасывает воздух, а наверх потом выползает по стенкам аквариума или растениям.

Журнал «Физика в школе» №8 2008г

# Text boxes

В.П. Лях

(Ростовская обл., Нижнепоповская школа)