Реферат

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
        Один из самых распространенных тепловых двигателей - двигатель внутреннего сгорания (ДВС), существующий в двух вариантах: в виде бензинового ДВС и дизеля. Бензиновый ДВС работает на жидком горючем (бензине, керосине и т.п.) или на горючем газе (сохраняемом в сжатом виде в стальных баллонах). Сегодня проектируются ДВС, в которых в качестве  горючего будет использоваться водород. Основная часть ДВС - один или несколько цилиндров, внутри которых происходит сжигание топлива. Отсюда, к слову сказать, и название двигателя. 
	Внутри цилиндра движется поршень - металлический стакан, опоясанный пружинящими кольцами, которые не пропускают газы, образовавшиеся при сгорании топлива, в промежутки между поршнем и стенками цилиндра. Поршень снабжен металлическим стержнем - пальцем, который соединяет поршень с шатуном. Последний передает  движение поршня коленчатому валу. Верхняя часть цилиндра сообщается с двумя клапанами. Через один из клапанов - впускной - подается горючая смесь, через другой - выпускной - удаляются продукты сгорания. Здесь же помещается свеча - приспособление для зажигания горючей смеси посредством электрической искры. 
	Наибольшее распространение в технике получил четырехтактный ДВС. 1-ый такт - впуск (всасывание). Открывается впускной клапан. Поршень, двигаясь вниз, засасывает в цилиндр горючую смесь. 
2-ой такт - сжатие. Впускной клапан закрывается. Поршень, двигаясь вверх, сжимает горючую смесь, которая при сжатии нагревается. 
3-ий такт - рабочий ход. Смесь поджигается электрической искрой свечи. Сила давления газов (раскаленных продуктов сгорания) толкает поршень вниз. Движение поршня передается коленчатому валу, вал поворачивается, и тем самым совершается полезная 
работа. Производя работу и расширяясь, продукты сгорания охлаждаются, давление в цилиндре падает почти до атмосферного. 
4-ый такт - выпуск (выхлоп). Открывается выпускной клапан, отработанные продукты сгорания выбрасываются через глушитель в атмосферу. 
Из четырех тактов только один - третий – является рабочим. Поэтому двигатель снабжают маховиком (инерционным двигателем, запасающим энергию), за счет 
которого коленчатый вал вращается в течение остальных тактов.
	Дизель - другой тип ДВС. Воспламенение в его цилиндрах происходит при впрыскивании топлива в воздух,  предварительно сжатый поршнем и, следовательно, 
нагретый до высокой температуры. Это основное отличие дизеля от обычного бензинового двигателя внутреннего сгорания. Первый дизельный двигатель был построен в 1897 году немецким ученым Рудольфом Дизелем (1858-1913), по имени которого и называется. 
ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
Использовать внутреннюю энергию - это значит совершить за счет нее полезную работу, то есть  превращать внутреннюю энергию в механическую. В  простейшем опыте, который заключается в том, что в  пробирку наливают немного воды и доводят ее до кипения 
(причем пробирка изначально закрыта пробкой), пробка  под давлением образовавшегося пара поднимается вверх и  выскакивает. Другими словами, энергия топлива переходит  во внутреннюю энергию пара, а пар, расширяясь, совершает работу, выбивая пробку. Так внутренняя  энергия пара превращается в кинетическую энергию пробки.  Если пробирку заменить прочным металлическим цилиндром, а пробку поршнем, который плотно прилегает к  стенкам цилиндра и способен свободно перемещаться вдоль  них, то получится простейший тепловой двигатель. Тепловыми двигателями называют машины, в которых внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию.  История тепловых машин уходит в далекое прошлое 
Говорят, еще две с лишним тысячи лет назад, в III веке до нашей эры, великий греческий механик и математик Архимед построил пушку, которая стреляла с помощью 
пара. Рисунок пушки Архимеда и ее описание были найдены спустя 18 столетий в рукописях великого итальянского ученого, инженера и художника Леонардо да Винчи. 
	Как же стреляла эта пушка? Один конец ствола сильно нагревали на огне. Затем в нагретую часть ствола  наливали воду. Вода мгновенно испарялась и превращалась 
в пар. Пар, расширяясь, с силой и грохотом выбрасывал ядро. Для нас интересно здесь то, что ствол пушки представлял собой цилиндр, по которому как поршень скользило ядро. 
	Примерно тремя столетиями позже в  Александрии - культурном и богатом городе на африканском побережье Средиземного моря - жил и работал выдающийся ученый 
Герон, которого историки называют Героном Александрийским. Герон оставил несколько сочинений,  дошедших до нас, в которых он описал различные машины, приборы, механизмы, известные в те времена.  В сочинениях Герона есть описание интересного 
прибора, который сейчас называют Героновым шаром. Он  представляет собой полый железный шар, закрепленный  так, что может вращаться вокруг горизонтальной оси. Из 
закрытого котла с кипящей водой пар по трубке поступает  в шар, из шара он вырывается наружу через изогнутые  трубки, при этом шар приходит во вращение. Внутренняя 
энергия пара превращается в механическую энергию  вращения шара. Геронов шар - это прообраз современных  реактивных двигателей.  В то время изобретение Герона не нашло применения и осталось только забавой. Прошло 15 столетий. Во времена нового расцвета науки и техники, наступившего после периода средневековья, об использовании внутренней энергии пара задумывается Леонардо да Винчи. В его рукописях есть несколько рисунков с изображением цилиндра и поршня. Под поршнем в цилиндре находится вода, а сам цилиндр подогревается. Леонардо да Винчи предполагал, что образовавшийся в результате нагрева воды пар, расширяясь и увеличиваясь в объеме, будет искать выход и толкать поршень вверх. Во время своего движения вверх поршень мог бы совершать полезную работу. Несколько иначе представлял себе двигатель, 
использующий энергию пара, Джованни Бранка, живший на век после великого Леонардо. Это было колесо с лопатками, в второе с силой ударяла струя пара, 
благодаря чему колесо начинало вращаться. По существу, это была первая паровая турбина. 
	В XVII-XVIII веках над изобретением паровой машиной  трудились англичане Томас Севери (1650-1715) и Томас Ньюкомен (1663-1729), француз Дени Папен (1647-1714), русский ученый Иван Иванович Ползунов (1728-1766) и многие другие. 
	Папен построил цилиндр, в котором вверх и вниз свободно перемещался поршень. Поршень был связан тросом, перекинутым через блок, с грузом, который вслед  за поршнем также поднимался и опускался. По мысли Папена, поршень можно было связать с какой-либо машиной, Например водяным насосом, который стал бы качать воду. В нижнюю откидывающуюся часть цилиндра насыпали поpox, который затем поджигали. Образовавшиеся газы, стремясь расшириться, толкали поршень вверх. 
После этого цилиндр и поршень с наружной стороны обливали холодной водой. Газы в цилиндре охлаждались, и их давление на поршень уменьшалось. Поршень под 
действием собственного веса и наружного атмосферного давления опускался вниз, поднимая при этом груз. Двигатель совершал полезную работу. Для практических 
целей он не годился: слишком уж сложен был технологический цикл его работы (засыпка и поджигание пороха, обливание водой. (И это на протяжении всей работы двигателя!). Кроме того, применение подобного двигателя было далеко не безопасным. 
	Однако нельзя не усмотреть в первой машине Папена черты современного двигателя внутреннего сгорания. В своем новом двигателе Папен вместо пороха 
использовал воду. Ее наливали в цилиндр под поршень, а сам цилиндр разогревали снизу. Образующийся пар поднимал поршень. Затем цилиндр охлаждали, и 
находящийся в нем пар конденсировался - снова превращался в воду. Поршень, как и в случае порохового двигателя, под действием своего веса и атмосферного давления опускался вниз. Этот двигатель работал лучше, чем пороховой, но для серьезного практического использования был также малопригоден: нужно было подводить и отводить огонь, подавать охлажденную воду, ждать, пока пар сконденсируется, перекрывать воду и т.п.  Все эти недостатки были связаны с тем, что приготовление пара, необходимого для работы двигателя, происходило в самом цилиндре. 
	А что если в цилиндр впускать уже готовый пар, полученный, например, в отдельном котле? Тогда достаточно было бы попеременно впускать в цилиндр то пар, то охлажденную воду, и двигатель работал бы с большей скоростью и меньшим потреблением топлива.  Об этом догадался современник Дени Папена  англичанин Томас Севери, построивший паровой насос для откачки воды из шахты. В его машине приготовление пара происходило вне цилиндра - в котле. 
	Вслед за Севери паровую машину (также приспособленную для откачивания воды из шахты)  сконструировал английский кузнец Томас Ньюкомен. Он умело использовал многое из того, что было придумано до него. Ньюкомен взял цилиндр с поршнем Папена, но пар для подъема поршня получал, как и Севери, в отдельном котле. Машина Ньюкомена, как и все ее предшественницы, работала прерывисто - между двумя рабочими ходами  поршня была пауза. Высотой она была с четырех-пятиэтажный дом и, следовательно, исключительно прожорлива: пятьдесят лошадей еле-еле успевали подвозить ей топливо. Обслуживающий персонал состоял из двух человек: кочегар непрерывно подбрасывал уголь в ненасытную пасть топки, а механик управлял кранами, 
впускающими пар и холодную воду в цилиндр. Понадобилось еще 50 лет, прежде чем был построен универсальный паровой двигатель. Это произошло в России, на одной из отдаленных ее окраин - Алтае, где в то время работал гениальный русский изобретатель, 
солдатский сын Иван Ползунов. 
	Ползунов построил свою огнедействующую машину на одном из барнаульских заводов. Это изобретение было делом его жизни и, можно сказать, стоило ему жизни, В 
апреле 1763 года Ползунов заканчивает расчеты и подает проект на рассмотрение. В отличие от паровых насосов Севери и Ньюкомена, о которых Ползунов знал и 
недостатки которых ясно осознавал, это был проект универсальной машины непрерывного действия. Машина предназначалась для воздуходувных мехов, нагнетающих  воздух в плавильные печи. Главной ее особенностью было 
то, что рабочий вал качался непрерывно, без холостых пауз. Это достигалось тем, что Ползунов предусмотрел вместо одного цилиндра, как это было в машине Ньюкомена, два попеременно работающих. Пока в одном цилиндре поршень под действием пара поднимался вверх, в другом пар конденсировался, и поршень шел вниз. Оба 
поршня были связаны одним рабочим валом, который они поочередно поворачивали то в одну, то в другую стороны. Рабочий ход машины осуществлялся не за счет атмосферного давления, как у Ньюкомена, а благодаря работе пара в цилиндрах. Весной 1766-года ученики Ползунова, спустя неделю после его смерти (он умер в 38 лет), испытали машину. Она работала в течение 43 суток и приводила в движение мехи трех плавильных печей. Потом котел дал течь; кожа, которой были обтянуты поршни (чтобы уменьшить зазор между стенкой цилиндра и поршнем), истерлась, и машина остановилась навсегда. Больше ею никто не занимался.  Создателем другого универсального парового двигателя, который получил широкое распространение,  стал английский механик Джеймс Уатт (1736-1819).  Работая над усовершенствованием машины Ньюкомена, он в 1784 году построил двигатель, который годился для любых нужд. Изобретение Уатта было принято на ура. В наиболее развитых странах Европы ручной труд на фабриках и заводах все больше и больше заменялся работой машин.  Универсальный двигатель стал необходим производству, и он был создан. 
	В двигателе Уатта применен так называемый кривошипно-шатунный механизм, преобразовывающий возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение колеса.  Уже потом было придумано двойное действие машины: направляя поочередно пар то под поршень, то сверху поршня, Уатт превратил оба его хода (вверх и 
вниз) в рабочие. Машина стала мощнее. Пар в верхнюю и нижнюю части цилиндра направлялся специальным парораспределительным механизмом, который впоследствии 
был усовершенствован и назван золотником.  Затем Уатт пришел к выводу, что вовсе не 
обязательно все время, пока поршень движется, подавать в цилиндр пар. Достаточно впустить в цилиндр какую-то порцию пара и сообщить поршню движение, а дальше этот 
пар начнет расширяться и перемещать поршень в крайнее положение. Это сделало машину экономичней: меньше требовалось пара, меньше расходовалось топлива. Сегодня один из самых распространенных тепловых двигателей - двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Его устанавливают на автомобили, корабли, тракторы, моторные лодки и т.д., во всем мире насчитываются сотни миллионов таких двигателей. Существуют два типа 
двигателей внутреннего сгорания - бензиновый ДВС и дизель (см. Двигатель внутреннего сгорания). 
          Для оценки теплового двигателя важно знать, какую часть энергии, выделяемую топливом, он превращает в полезную работу. Чем больше эта часть энергии, тем 
двигатель экономичнее.  Для   характеристики экономичности вводится понятие 
коэффициента полезного действия (КПД).  КПД теплового двигателя - это отношение той части энергии, которая пошла на совершение полезной работы  двигателя, ко всей энергии, выделившейся при сгорании  топлива.  Первый дизель (1897 г.) имел КПД 22%. Паровая  машина Уатта (1768 г.) - 3-4%, современный стационарный  дизель имеет КПД 34-44%.